## Slide 1: O&M勉強会 「ホーム長軸の方向を 全盲者にいかに知らせるか」、他
2017年10月21日
吉本浩二

## Slide 2: 1 ホーム長軸の通知(足ざわり)
ホーム長軸方向への移動を誘導する誘導ブロックのようなものを、ホーム内側に設置してほしい。
  例えばホーム縁端から3mのところなど。
それが困難なら、3mより内側の床材を変えてほしい。 床材の境界を頼りに歩ける。
  その床材の場所は安全、その床材ではない場所は(ホーム幅が狭くなる先頭後方を含め)、危険な場所だという判断ができる。
Notes: A ホーム長軸方向への移動を
誘導する
誘導ブロックのようなものを、
ホーム内側に設置してほしい。
B 例えばホーム縁端から
3mのところなど。
それが困難なら、
3mより内側の床材を変えてほしい。
床材の境界を頼りに歩ける。
矢印その床材の場所は安全、
その床材ではない場所は
ホーム幅が狭くなる先頭後方を含め、
危険な場所だという判断ができる。

## Slide 3: 2 ホーム長軸の通知(音サイン)
それも無理なら、ホーム短軸中央の天井から、音サインを鳴らしてほしい。 短軸中央長軸数メートルおきに音が鳴れば、ホーム方向が分からなくなるという場面がなくなる。
  数メートルおきであれば大きな音でなくて済む。
例えば、鳥が羽ばたくような音サインを、階段入り口に向かって移動するように、連続的に鳴動してもらえれば、ホーム長軸の方向、そして階段の方向も、同時に把握することができるようになる。
  現在の鳥の音は、遠くからは聞こえない。 ここで記したアイデアは、大きな音で鳴動しなくても済む。
Notes: A それも無理なら、
ホーム短軸
中央の
天井から、
音サインを鳴らしてほしい。
短軸中央
長軸数メートルおきに
音が鳴れば、
ホーム方向が分からなくなる
という場面がなくなる。
矢印数メートルおきであれば
大きな音でなくて済む。
B 例えば、
鳥が羽ばたくような音サインを、
階段入り口に向かって
移動するように、
連続的に鳴動してもらえれば、
ホーム長軸の方向、
そして階段の方向も、
同時に把握することができるようになる。
矢印現在の鳥の音は、
遠くからは聞こえない。
ここで記したアイデアは、
大きな音で鳴動しなくても済む。

## Slide 4: 3 ホーム縁端の通知
ホームドアがない駅は、ホームの縁足元にスピーカーを付けて、常時音響サインを鳴動するようにしてほしい。
  銀座線新橋駅上野方面ホーム前方車両付近ホーム縁足元警告音のように。 但しこれは電車停車時だけ鳴動。
縁端足元の場所から、常時音が出ていれば、視覚障害者も、ホーム縁を認識できるようになる。
  月刊技術誌ニューメディア2016-11月号に、関連の記事あり。
Notes: A ホームドアがない駅は
ホームの縁足元にスピーカーを付けて
常時音響サインを鳴動するようにしてほしい。
→銀座線新橋駅
上野方面ホーム
前方車両付近
ホーム淵 足元警告音のように
但しこれは電車停車時だけ鳴動
B 縁端 足元の場所から
常時音が出ていれば
視覚障害者も
ホーム縁を認識できるようになる
(月刊技術誌ニューメディア2016-11月号に関連の記事あり)。

## Slide 5: 4 固定式ホーム柵と音サインの組み合わせ
固定式ホーム柵設置の駅では、ホーム柵設置位置部分からサイン音を鳴動するようにしてほしい。 風鈴や鈴をぶら下げるだけでも効果があると思う。
固定式ホーム柵の位置、並び方向が音サインで分かるようになれば、ホーム縁端部の位置やホーム長軸方向も間接的に分かるようになるので、視覚障害者にとってのホームの安全問題の大部分は解決できる。
また、固定式ホーム柵に音サインを付けると共に、ホーム柵非設置開口部ホーム縁端足元から、ホーム縁端(及び開口部)の注意を促すサイン音を鳴動するようにすると、より安全性が高まる
Notes: A 固定式ホーム柵設置の駅では
ホーム柵設置位置部分から
サイン音を鳴動するようにしてほしい。
風鈴や鈴をぶら下げるだけでも効果があると思う。
B 固定式ホーム柵の位置、
並び方向が音サインで分かるようになれば、
ホーム縁端部の位置や
ホーム長軸方向も間接的に分かるようになるので、
視覚障害者にとってのホームの安全問題の大部分は解決できる
C また、固定式ホーム柵に音サインを付けると共に、
ホーム柵非設置開口部ホーム縁端 足元から
ホーム縁端 及び開口部 の
注意を促す
サイン音を鳴動するようにするとより安全性が高まる

## Slide 6: 5 車両の外部スピーカーによる扉位置の通知
車両外部スピーカーを、車両外ドア開口部足元に設置し、電車停車時、ドアが開いたら、ドア位置がどこであるかを示す音サインを、鳴動するようにしてほしい。
この音サインがあれば、ホームの誘導ブロックで、電車の扉位置を知らせる必要性は下げられる。
また足元の注意を促す報知もできる。
Notes: A 車両外部スピーカーを
車両外ドア開口部足元に設置し、
電車停車時、
ドアが開いたら
ドア位置がどこであるかを示す
音サインを鳴動するようにしてほしい。
B この音サインがあれば
ホームの誘導ブロックで
電車の扉位置を知らせる
必要性は下げられる。
C また足元の
注意を促す
報知もできる。

## Slide 7: 6 車両の外部スピーカーの活用 女性専用車
電車の乗車時点で、女性専用車かどうか分からない。 停車時、車両の外部スピーカーで、その号車が女性専用車かどうかアナウンスしてほしい。
同様の仕組みで、夏季は弱冷房車であるかも通知してほしい。
Notes: A 電車の乗車時点で、
女性専用車かどうか分からない。
停車時、
車両の外部スピーカーで
その号車が女性専用車かどうか
アナウンスしてほしい。
B 同様の仕組みで
夏季は弱冷房車であるかも
通知してほしい

## Slide 8: 7 ホーム上のスピーカーの活用 女性専用車
ホームに設置してあるスピーカーのうち、女性専用車が停車する位置で、その旨アナウンスしてほしい。
晴眼者に対してはサイン表示しているのに、視覚障害者にそれを知らせないのは、情報保障の平等違反だと思う。
Notes: A ホームに設置してあるスピーカーのうち、
女性専用車が停車する位置で、
その旨アナウンスしてほしい。
B 晴眼者に対しては
サイン表示しているのに
視覚障害者にそれを知らせないのは
情報保障の平等違反だと思う。

## Slide 9: 8 車両内の色彩計画
車両で空席が弱視に見えづらい。 シートの背もたれの下半分、背もたれの腰が当たる付近の配色を、白等の色にしてほしい。
Notes: A 車両で
空席が弱視に
見えづらい。
シートの背もたれの
下半分、
背もたれの腰が当たる付近の
配色を
白等の色にしてほしい。

## Slide 10: 9 車両内スピーカーの格箇所個別の活用 優先席
車両連結近くの座席が、優先席かそうでないか、全盲には分からない。 連結近くの座席でも、優先席ではない場合がある。
優先席付近で、車内スピーカーから優先席である旨をアナウンスしてほしい。 駅に停車する毎程度の頻度で、自動機械音声で、また優先席の付近だけで放送されると効果的になる。 必要のない人が座ることを抑え、必要な人が自然に座る機会に恵まれることが期待できると思う。
Notes: A 車両連結近くの
座席が
優先席かそうでないか
全盲には分からない
連結近くの座席でも
優先席ではない場合がある
B 優先席付近で
車内スピーカーから
優先席である旨をアナウンスしてほしい。
駅に停車する毎程度の頻度で
自動機械音声で、
また優先席の付近だけで放送されると効果的になる。
必要のない人が座ることを抑え、
必要な人が
自然に座る機会に恵まれることが
期待できると思う

## Slide 11: 10 手動扉の押しボタン
手動押しボタン式ドアの車両の、車両外側の押しボタンの場所が、全盲には分からない。 押しボタン付近から、音サインを鳴動してほしい。
Notes: A 手動押しボタン式ドアの車両の
車両外側の
押しボタンの場所が
全盲には分からない。
押しボタン付近から音サインを鳴動してほしい

## Slide 12: 11 無人駅のインターフォン
無人駅の、係員インターフォンの押しボタンの場所が、全盲には分からない。 押しボタン付近から、音サインを鳴動してほしい。
Notes: A 無人駅の
係員インターフォンの
押しボタンの場所が
全盲には分からない。
押しボタン付近から音サインを鳴動してほしい

## Slide 13: 12 自動改札のタッチ部の通知
全盲には、自動改札がどちら向きの状態なのか分からない。 またICカードをタッチする位置も、全盲には分かりづらい。 横断歩道の音響信号機の、押しボタンボックスから、押しボタン位置を知らせるために、常時小さな音量で鳴動している、音響サインのような仕組みを、自動改札ICカードタッチ部分内部に、埋め込んでほしい。
Notes: A 全盲には
自動改札がどちら向きの状態なのか
分からない。
またICカードを
タッチする位置も全盲には分かりづらい。
横断歩道の
音響信号機の押しボタンボックスから
押しボタン位置を知らせるために
常時小さな音量で鳴動している
音響サインのような仕組みを
自動改札ICカードタッチ部分内部に埋め込んでほしい。

## Slide 14: 13 エスカレーター 音サイン
運転方向が、入れる向きか入れない向きか、現行の音声案内ではすぐに分からず、逆進入してしまい、大変危険を感じる。 たとえ時間によって運転の方向が変わらない場所でも、エスカレーター入口で、果たして入れる向きなのか分からない。
また音声案内のスピーカーの場所が、統一されていないので、ステップ位置、ベルト位置を探すのに大変戸惑う。 エスカレーター入口は、前後の流れがあるので、入口で立ち止まって探る時間の余裕はない。
  諸外国の音響サインを参考にしてほしい(香港など)。
エスカレーターの音響サインを改善してほしい。 香港のエスカレーターを参考に、よりよいものを作ることができると思う。 日本福祉のまちづくり学会 第18回全国大会柏大会で、関連の研究報告があった。
  http://koji.my.coocan.jp/
Notes: A 運転方向が入れる向きか入れない向きか、
現行の音声案内では
すぐに分からず、
逆進入してしまい大変危険を感じる。
たとえ時間によって
運転の方向が変わらない場所でも
エスカレーター入口で
果たして入れる向きなのか分からない
B また音声案内のスピーカーの場所が統一されていないので、
ステップ位置、
ベルト位置を探すのに大変戸惑う。
エスカレータ入り口は前後の流れがあるので
入り口で立ち止まって探る時間の余裕はない。
諸外国の音響サインを参考にしてほしい(香港など)。
C エスカレーターの音響サインを
改善してほしい。
香港のエスカレータを参考に、
よりよいものを作ることができると思う
日本福祉のまちづくり学会第18回全国大会（柏大会で関連の研究報告があった
http://koji.my.coocan.jp/

## Slide 15: 14 エスカレーター 配色
エスカレーターのベルトを、ストライプ模様にして、遠くからでも弱視の人が、運転方向を分かるようにしてほしい。
Notes: A エスカレーターのベルトを
ストライプ模様にして
遠くから弱視の人が
運転方向を分かるようにしてほしい。

## Slide 16: 15 ホームページの駅の情報
電車からホームに降りた時に、階段が先頭方向か後方か、どちら側にあるのか分からない。
そのためホーム先端まで歩いていってしまうことがある。 ホーム歩行が困難な視覚障害者が、人よりいっそうホームを右往左往しなければならないのは理不尽に感じる。
何両目付近に階段があるのか、鉄道会社のホームページに記載してほしい。
Notes: A 電車からホームに降りた時に
階段が先頭方向か後方か
どちら側にあるのか分からない。
B そのため
ホーム先端まで歩いていってしまうことがある。
ホーム歩行が困難な視覚障害者が
人よりいっそうホームを右往左往しなければならないのは理不尽に感じる。
C 何両目付近に階段があるのか
鉄道会社のホームページに記載してほしい。

## Slide 17: 16 ホームページのアクセシビリティ 時刻表
鉄道会社の駅のホームページが、音声ブラウザに対応していない。 時刻表を、音声ブラウザで読めるようにしてほしい。
Notes: A 鉄道会社の駅のホームページが
音声ブラウザに対応していない。
時刻表を音声ブラウザで
読めるようにしてほしい。

## Slide 18: 17 視覚障害者への平等な情報の通知
以上、ホーム縁、エスカレーター、優先席、自動改札等記載したが、総じて、晴眼者が目で見て把握できるのと同じだけの分量の情報が、視覚障害者には知らされていないことが、不便であったり、安全が確保されない問題の原因になっている。
各箇所、各場面で、視覚障害者が、その場の状況を自ら適切に認識し、行動を自ら判断できるに足る(視覚障害者でも認識可能な音サインなどの)情報提示の仕組みが、規格化され整備されていってほしい。
Notes: a 以上、ホーム淵、
エスカレーター、優先席、
自動改札等記載したが、
総じて、晴眼者が
目で見て把握できるのと同じだけの
分量の情報が
視覚障害者には知らせられていないことが
不便であったり安全が確保されない問題の原因になっている
B 各箇所、各場面で、
視覚障害者が
その場の状況を自ら適切に認識し、
行動を自ら判断できるに足る
視覚障害者でも認識可能な音サインなどの
情報提示の仕組みが
規格化され整備されていってほしい